## Slide 1: Table ronde - Quelles nouvelles approches diagnostiques pour l’infection à VIH ?

## Slide 2
www.has.sante.fr

## Slide 3: Recommandations concernant les modalités du dépistage et diagnostic biologique de l’infection par le VIH
Adulte et enfant de plus de 18 mois, à l’exclusion du dépistage sur les dons de sang et chez les donneurs d’organes ou de tissus.
Principes maintenus:
  stratégie en deux temps: analyse de dépistage puis analyse de confirmation.
  Infection établie que lorsque le résultat de l’analyse de confirmation est positif et que des résultats concordants sont obtenus sur deux prélèvements distincts.
Le maintien de la réalisation de deux techniques de dépistage sur le même prélèvement, dans le cadre de l’analyse de dépistage, n’est plus justifié en 2008.
  Test ELISA combiné (Ac mixte + Ag) marqué CE avec un seuil de détection de l’Ag p24 au moins équivalent au seuil minimal requis par la réglementation européenne en vigueur pour les tests de détection de l’Ag p24 seul (50 pg/mL d’Ag VIH).
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Diversité du VIH Conséquences pour la détection précoce des anticorps
C Gaudy et coll., J clin Microbiol 2004

## Slide 5: Diversité du VIH Conséquences pour la détection précoce des anticorps
Cons M: KDQQLLGIWGCSGKLIC
Cons D: KDQQLLGIWGCSGRHIC
LA: QDQRFLALWGCSGRHIC
B
F
R
H
X
B
2
R
B
U
S
J
R
F
L
B
U
S
W
E
A
U
1
B
U
S
R
F
D
C
D
8
4
Z
R
0
D
U
G
9
4
U
G
1
D
C
D
E
L
I
D
C
D
N
D
K
H
B
E
V
I
9
9
1
H
B
E
V
I
9
9
7
H
C
F
9
0
C
F
0
C
B
R
9
2
B
R
0
C
E
T
E
T
H
2
2
C
B
W
9
6
B
W
0
C
I
N
2
1
0
6
8
K
C
D
E
Q
T
B
1
K
C
M
M
P
5
3
5
F
2
C
M
M
P
2
5
5
F
2
C
M
M
P
2
5
7
F
1
B
E
V
I
8
5
F
1
F
R
M
P
4
1
F
1
B
R
9
3
B
R
F
1
F
I
F
I
N
9
G
B
E
D
R
C
B
L
G
N
G
9
2
N
G
0
G
S
E
S
E
6
1
6
G
F
I
H
H
8
7
9
J
S
E
S
E
9
1
7
J
S
E
S
E
9
2
8
A
2
C
D
9
7
C
D
A
2
C
Y
9
4
C
Y
A
1
K
E
Q
2
3
1
A
1
U
G
9
2
U
G
A
1
S
E
S
O
S
E
A
1
U
G
U
4
5
5
0
2
S
E
7
8
1
2
0
2
9
7
C
M
M
P
8
0
2
9
8
S
E
M
P
1
2
1
1
0
2
9
8
S
E
M
P
1
2
1
3
0
2
D
J
D
J
2
6
3
0
2
D
J
D
J
2
6
4
0
2
G
H
G
8
2
9
0
2
N
G
I
B
N
G
0
1
T
H
9
3
T
H
0
1
T
H
C
M
2
4
U
C
D
8
3
C
D
0
O
C
M
M
V
P
5
1
O
C
M
A
N
T
7
0
O
9
9
S
E
M
P
1
2
O
9
9
S
E
M
P
1
3
S
I
V
C
P
Z
C
A
M
5
7
9
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
9
3
9
0
7
5
7
6
9
9
9
9
5
4
8
6
9
8
7
9
6
5
7
4
9
8
5
3
5
3
8
4
9
2
5
9
8
4
1
0
0
7
0
5
6
5
2
7
1
5
1
5
8
6
6
0
.
0
5
LA
C Gaudy et coll.,
J clin Microbiol 2004

## Slide 6: DDS: tests combinés et DGV ?
Quelle fréquence de dons DGV+ / Ac neg ?
Quelle performance des tests combinés dans cette situation ?
Quel ratio coût/efficacité du DGV si seuls les tests combinés sont utilisés en diagnostic?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Confirmation
Western Blot ou Immunoblot.
Critères d’interprétation inchangés (ANAES 2000).
Nécessité dans le même temps de différencier les infections par le VIH-1 et le VIH-2
  Différence de pathogénicité.
  Absence de tests commercialiés de quantification de l’ARN VIH-2.
  Résistance naturelle du VIH-2 à certains anti-rétroviraux.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Durée du suivi sérologique en cas d’exposition supposée au VIH
Recherche initiale d’infection par le VIH dès la première consultation.
Sérologie de dépistage répétée 6 semaines après l’exposition supposée au VIH.
En présence de traitement prophylactique: 1 mois et 3 mois après l’arrêt du traitement prophylactique.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Place des tests de dépistage rapide Rapport du CNS sur l’évolution du dispositif de dépistage de l’infection par le VIH en France, 2006
… Les test rapides pourraient certainement permettre, sous réserve de validation rigoureuse des réactifs et d’encadrement des personnels qualifiés pour les utiliser, de faire bénéficier du dépistage à une population plus large qu’actuellement.
… Ceci n’entraîne en rien l’approbation de leur utilisation sous la forme d’auto-tests, usage à proscrire car laissant les personnes seules devant la lecture et l’interprétation des résultats. De plus, le manque d’encadrement dans l’explication du résultat ne permettrait pas l’inscription du patient dans une démarche de soins, contrairement à la réalisation d’un test rapide par un personnel de santé ou un personnel qualifié.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Tests rapides
Avantages
Rapidité.
Facilité.
Pas d’appareillage
Inconvénients
Moindre sensibilité, notamment en cas d’infection récente.
Moindre spécificité.
Lecture subjective.
Taux d’erreur par des non-professionnels (Granade J clin Virol 2006):
    Formés: 2,1%.
    Non formés: 4,6%
Outils remarquables dans des conditions « de terrain ».
Nécessité de prendre en considération les limites de ces outils, afin qu’un résultat, quel qu’il soit, soit interprété correctement: si positif, doit être confirmé par d’autres techniques; si négatif, possibilité de non détection d’une infection récente.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Place des tests de dépistage rapide
Recommandations concernant le recours aux TDR dans des situations d’urgences médicales.
Le recours aux TDR par un professionnel de santé peut être utile dans les situations d’urgence suivantes:
  Accident professionnel d’exposition au sang: patient source.
  Accident d’exposition sexuelle: partenaires aux urgences hospitalières, …
  Accouchement chez des femmes dont le statut VIH n’est pas connu ou ayant eu une exposition supposée au VIH depuis la réalisation du dernier test de dépistage au cours de la grossesse.
  Urgence diagnostique devant la survenue d’une pathologie aiguë évocatrice de stade SIDA.
Dans tous les cas un test ELISA combiné devra être réalisé le plus rapidement possible quel que soit le résultat du TDR.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Place des tests de dépistage rapide
Recommandations concernant les conditions générales d’utilisation des TDR.
Mise en place d’un système d’assurance-qualité
  Habilitation initiale du personnel et évaluation régulière des compétences.
  Mise en place de contrôle de qualité.
  Accès à un réseau d’aval pour une prise en charge médicale pour toute personne qui recevrait un résultat de dépistage positif.
Algorithme de dépistage rapide.
  Un résultat de TDR négatif peut être considéré comme excluant une infection par le VIH, sauf en cas d’exposition récente datant de moins de 3 mois (dans cette situation, une sérologie VIH devra être réalisée au moyen d’un test ELISA combiné).
  Tout résultat de TDR positif devra faire l’objet d’une confirmation selon un algorithme défini.
  En cas de résultat invalide, un test ELISA combiné devra être réalisé.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Place des tests de dépistage rapide
Orientations concernant l’utilisation des TDR chez les populations insuffisamment rejointes par le modèle classique de dépistage.
Objectifs:
  Faciliter l’accès au dépistage de populations non atteintes par le dispositif actuel pour diverses raisons.
  Améliorer l’accès aux résultats du dépistage.
Où, Comment ?
  Tests effectués sur sang total ou salive.
  Structures traditionnelles d’offre de dépistage (CDAG, CIDDIST) ou dans des structures alternatives.
Favoriser cette utilisation dans le cadre de projets permettant une démarche structurée d’évaluation.
  Les résultats de ces évaluations permettront de formuler des recommandations concernant les circonstances d’utilisation des TDR en pratique courante.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>