## Slide 1: Techniques de Quantification de l’ARN VIH plasmatique
Marianne Burgard
Laboratoire de Virologie, Hopital Necker, Paris.
Notes: Je vais vous parler des techniques de quantification de l’arn vih plasmatique

## Slide 2: Contexte d'utilisation de l'ARN VIH plasmatique
Clinique
  Marqueur prédictif de l’evolution clinique chez des sujets non traités et durant un traitement.
  Suivi de l’efficacité d’un traitement (détection précoce des echappements pour éviter la survenue de résistance).
  Diagnostic de primo-infection et chez le nouveau-né
Transfusion : tests chez des donneurs de sang
Virus VIH-1 de sous-type non-B:
  5 à 25 % selon les sites. Concentration en France des problemes de diversité du virus (Contacts avec de nombreux pays d’Afrique du Centre et de l’Ouest).
Notes: tout d’abord je vais vous rappeler rapidement le contexte dans lequel est utilisé l’arn vih plasmatique
En utilisation clinique l’arn est utilisé comme marqueur predictif de l’evolution clinique. Cette valeur predictive independante des t4 est retrouvée aussi bien en l’absence de tt que ss tt. La 2° grande utilis est evidemment le suivi de efficac d’un tt. Il est fondamental de détecter precoct les echappts au tt afin d’eviter l’install de ressist
Enfin, le test est util pour le dg de primo et dg de l’ifct chez l’enf ne de mere hiv+
par ailleurs le test est bien sur utilise en tsf pour la qualif des dons
enfin il est imptt de noter la freq croissante des virus non-B. je vous rappelle que les virus de ss type b sont predom en europe et aux usa et sont tres homog.en afrique le virus est tres heterogene avec 9 ss-types et recomb; Du fait des contacts avec nb pays afr ouest et centre, les pb variabil sont conc en france
les virus non b constituent actuellt en france 5 à 25% des virus en fct des sites

## Slide 3: Techniques commerciales disponibles en France
Monitor (Roche): RT-PCR
  Révélation Cobas ou microplaques
  Technique standard: 400 - 750 000 copies/ml
  Technique Ultra-sensible: 50 - 100 000 copies/ml
Versant-Bayer: DNA Branché ou bDNA (ex-Quantiplex, Bayer)
  50 - 500 000 copies/ml.
LCx (Abbott): RT-PCR
NucliSens EasyQ (BioMerieux): NASBA en temps réel
Cobas TaqMan (Roche): RT-PCR en temps réel
2005: RT-PCR en temps réel Abbott et Versant-Bayer
Notes: Les techniques commerciales actuellt dispo en france sont
d’une part la techn monitor de roche qui est une rt pcr. Ellle peut etre revele en microplaques ou plus frequememnt actuellt avec l’automate cobas.
Cette techn peut etre faite avec un prot std qui fournit une gamme de res de 400 à 750 000 copies/ml ou avec un prot us avec une gam de res de 50 à 100 000 copies/ml
Ensuite la techn de la firme versant qui est l’anc techn quantiplex de bayer; qui utilise la methode de dna branche
Plus recemment ont ete dispo le lcx qui est basé sur une techn class de rt pcr et le nuclisens easy q qui est une techn nasba en temps reel
enfin vient de sortir le cobas taqman qui est une techn de rtpcr en tps reel
en 2005, seront dispo 2 techn rt pcr en tps reel abbott, et autre versant bayer
Je vais vous decrire en detail les techn recentes ds 2° p expose.

## Slide 4: Controle national de Qualité ARN VIH plasmatique 1997 à 2003
AFSSAPS: I Hélias, P Maisonneuve
INSERM E0214: D Costagliola, V Potard
Virologie Hop. Necker: C Rouzioux, M Burgard
Notes: Auparavant je vais vous montrer les res du cnq qui est organisé annuellt dp 97.
le cnq est organise à l’affsaps. l’anal stat par dc et vp et la p viro par cr

## Slide 5: CNQ: Trousses utilisées
0
20
40
60
80
100
1997
1998
1999
2000
2002
2003
NucliSens
bDNA
Monitor
microplaques
Monitor
Cobas
90
117
115
126
128
130
Nombre de Laboratoires
Ultrasensible
LCx
v 1.5
v 3.0
Notes: sur ce schema vous sont présenté les trousses utilisées dp 97 par les labos qui ont repondu au cnq.
en 97, 96 labos avaient particip au cnq, en 2003 130 labos ont particip
on peut voir que 2/3 à 3/4 des labos utilisent la trousse monitor repres en vert
dp 2000 la majorité des labos util la revel cobas, une diz de labos effectuent encore la revel manuelle en micropl
les 3/4 des laobs effectiuent la techn US
L’utilis du bdna repres en rouge est resté tres stable dp 97.
enfin qq labos ont util jusqu’en2002 l’anc vs du nuclisens
et dp cette anée qq labos nous ont rendu des res avec le test lcx

## Slide 6: CNQ: Reproductibilité
0
,1
,2
,3
,4
,5
0
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
% mesures
aberrantes
Ecart-type
éch. 4 log
Monitor
standard
Monitor
Ultrasens.
bDNA
1997
1998
1999
2000
2003
Notes: Ce schema vous montre l’evol de la repro des techn au cours des ans
l’ecart-type d’echantillon autour de 4 log est represente en barres, bleu pour les techn monitor et rouge pour le bdna
La 1° chose qu’on eput voir est une tres nette amelior de la repro entre 97 et 98 pour les 2 techn. cette amelior est restée stable au cours des ans dp 98
On peut voir que la repro du bdna est toujours meilleure que celle de monitor. l’ecart type de bnda est autour de 0,1 log pour cet ech de 4 log et entre 0,15 et 0,2 log pour monitor
L’anal stat recherche egalt les resultats tres eloignes des autres en tenant compte de la variabil de la techn. ces res sont appeles res aberrants et mettent en evid des pb dus au labo; la freq de ces mes aberr est repres par les carres en ref à l’echelle de dte. on peut voir que la freq de res aberrants est restée stable au cours des ans entre 2 et 5%, non differente entre les 2 techn

## Slide 7: CNQ: Evolution de la Difference Monitor - bDNA
0
,1
,2
,3
,4
,5
,6
,7
Moyen
(4 log)
1997
1998
1999
2000
2002
2003
Echantillon
Faible
(Š 3 log)
Monitor
4.0
3.9
4.0
4.1
4.0
bDNA
3.4
3.3
3.9
3.8
3.9
Monitor
2.6
2.3
2.9
2.6
bDNA
2.5
2.1
2.4
2.5
Notes: la bonne homog des res obtenus nous permet d’extrapoler les res du cnq et d’util le cnq egalt pour comparer les techn entre elles
ici est repres la diff obtenue entre les resultats moyen de monitor et de bdna en fct des annees
je vous rappelle qu’on admet habituellement que monitor donne des res 0,3 log + élevés que bdna. Cette difference est prise en compte dans les recom de tt americaines
les triangles rouges repres la diff obtenue pour les ech autour de 4 log et les ronds bleus pour les ech faibles de moins de 3 log.
on peut voir que en 97 et 98, monitor donnait des res 0,5 log c’est à dire un facteur 3 plus eleves que bdna
en 99, avec l’apparition de la version 3 du bdna, la difference avait presque disparu, elle était inferieure à 0,1 log
en 2000, la diff avait de nouv augmente, monitor donnait des res 0,3 log + eleves que bdna. la diff avait davant augmente en 2002 pour de nouveau atteindre 0,5 log. et enfin monitor et bdna donnent des res de nouv presque equivalts. ces diff sont de la meme amplitude pour l’ech moyen et faible

## Slide 8: CNQ: Concentration de la suspension mère de virus
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
bDNA
Monitor
1997
1998
1999
2000
2002
2003
Facteur de
dilution
1.105
1,1.105
8,6.104
6,8.104
7,2.105
8.104
4.0
3.9
4.0
4.1
2.9
4.0
3.4
3.3
3.9
3.8
2.4
3.9
bDNA
Monitor
9.0
8.9
8.9
8.9
8.8
8.9
8.4
8.4
8.8
8.6
8.3
8.8
Nouvelle Version
Notes: Tous les cnq dp 97 sont obtenus par dilution d’une meme suspension virale B.
Du fait que les facteurs exacts de dilution avaient été repertoriés, on a pu évaluer la concentration de cette meme solution mere en fonction des resultats annuels de chaque technique afin de déterminer quelle technique est la plus stable
Comme vous pouvez le voir monitor donne des res tres stables entre 97 et 2003 compris entre 8,8 et 9. La technique bdna donne des res bcp + variables compris entre 8,3 et 8,8; La variabil de la diff entre les techn semble donc due pcpalt à la variabil de la techn bdna

## Slide 9: CNQ: Fréquence de faux positifs
Monitor
standard
Monitor
Ultrasens.
bDNA
c: cobas
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2
3
1
8
2
0
3
0
2
6
7
3
0
0
2
8
c
c
c
c
c
Absence de faux positifs avec les autres techniques
%
Notes: ce schem vous montre la freq de faux positifs pour monitor et bdna
ces faux positifs peuvent etre dus à la technique elle-m ou a des erreurs de labos.
On peut voir que le bdna a donné des faux + entre 6 et 8% 3 années sur 6. Monitor a egalement donné des faux +, mais sans doute avec une moindre frequence, puisque les faux + ont dépassé 3% une seule fois;
Ces res mettent en evid avec quelles prec il faut utiliser ces tests dans le cadre de dg, cadre pour lequel ils n’ont pas l’autoris; on a tous connaissance de faux dg de primo en raison d’une charge virale faible + isolée. dans ce cas il faut repeter le test tout en sachant qu’il y a des faux + qui peuvent etre repetables.

## Slide 10: Quantification des virus non-B par la trousse Monitor 1.5
Suivi de routine en Monitor (Necker),
  Premier plasma d’un patient d’origine Africaine: testé en bDNA: choix de la meilleure technique
Parmi 310 patients, 15 ou 5%: sous-estimation vérifiée d’au moins 0,3 log de la technique Monitor par rapport à bDNA.
  2%: 0,3 à 0,5 log
  2%: 0,6 à 0,9 log
  1%: > 1 log
  Cameroun (4), RD Congo (2), Cap Vert, Congo, Cote d’Ivoire, Mali, Senegal.
Notes: Enfin je voudrais vous parler d’un dernier point sur la trtousse monitor Il s’agit de la quantif des virus non-B
A necker nous utilisons la techn monitor en routine. Pour les sujets originaires d’afrique, nous testons le 1)plasma egalt en bdna afin de determiner la meilleure techn pour suivre le patient. Si le resultat obtenu par monitor est inferieur de plus de 0,3 log par rapport à bdna, les 2 resultats sont controlés
au total nous avons eu 5% des patients qui étaient sous-estimés par la techn monitor de plus de 0,3 log. Pour 2% la difference etait comprise entre 0,6 et 0,9 log et pour 1%, la diff depassait meme 1 log.

## Slide 11: LCx (Abbott)
Notes: Je vais maintenant vous parler de la technique lcx

## Slide 12: LCx (Abbott): Principe
Notes: La technique lcx est basée sur une rt pcr dans le gene de l’integrase. la reaction se fait en presence d’un standard interne differant de l’arn vih seulement par une sequ de 15 bases; Ce standard interne est co-extrait et coamplifié par les memes amorces que l’arn vih du plasma. une des amorces est marquée par une haptene appele haptene de capture. Il faut noter que la reaction est faite sans ung. A la fin de la reaction pcr, il y a une etape d’hybridation à 15° avec les sondes hiv et standard interne qui sont presentes dans le tube pcr. Ces 2 sondes sont marquées par des haptenes differents.
La suite de la reaction est faite par l’automate de revelation suivant le procéde meia de reaction enzymatique sur microparticules. ces microparticules sont recouvertes d’un ac anti-haptene de capture qui permet la capture des produits amplifiés. Les produits amplifiés hiv et standard interne sont reveles par des ac anti-haptene de la sonde conjugues à des enzymes differentes: beta gal ou phosphatase alcaline. la revel est faite par des substrats devenant fluorescents sous l’action des nezymes. La quantification est faite par le ratio du signal de fluor hiv divie par standard interne. Ce ratio permet la quantif par ref à une gamme de calibr externe faite à chaque nouveau lot.

## Slide 13: LCx: résultats Abbott
Etendue de resultats: 1 ml 50 à 106 copies/ml
      0,2 ml 178 à 5. 106 copies/ml
Sensibilité (1 ml) : 50%: 30-40 copies/ml
        95%: 130-180 copies/ml.
Specificite - 1 ml : 99,2% (IC95: 98-99,8 %)
- 0,2 ml : 100% (IC95: 98,9-100%)
Reproductibilité inter-essais
  Ecart-type (1 ml): 0,12 (4 log), 0,23 (3 log), 0,33 (2 log)
Quantification des virusdes groupes M et O (région tres conservée de l'intégrase évaluée sur un panel de 270 virus)
Bonne correlation avec les autres techniques pour les virus B
Notes: Les resultats que je vais vous montrer sont issus des evaluations diffusées par abbott
La gamme de quantif est de 50 à 1m avec 1 ml et de 178 à 5m avec 0,2 ml; (monitor us 30 et 100; 17 et 56).
avec 1 ml de plasma, il faut 130 à 180 copies pour obtenir une frequence de détection de 95%. Pour le test monitor , un echantillon de 60 à 100 copies est detecte dans 95% des cas.
La specifciite est 99% avec le test 1 ml et 100% avec le test 0,2 ml.
la technique permet de quantifier les virus M et O. Elle a été choisie dans une zone conservée du gene de l’integrase en sequencant un panel de virus d’origine tre variée
pour les virus B, la correlation avec les autres techn est tres bonne

## Slide 14: Virus B: Differences de résultats LCx avec Monitor et bDNA
-2
-1,5
-1
-,5
0
,5
1
1,5
Monitor - LCx
1
2
3
4
5
6
Log Monitor
-2
-1,5
-1
-,5
0
,5
1
1,5
bDNA - LCx
1
2
3
4
5
6
Log bDNA
Troonen, Abbott
LCx > Monitor 0,19 log
LCx > bDNA 0,36 log
n=272
n=464
Notes: Ces schemas vous montrent à gauche la diff monitor - lcx et à droite la diff bdna - lcx
on voit que monitor est < à lcx en moyenne de 0,2 log. cette moyenne est repres par la ligne bleu clair. cette diff est plus impte pour les val faibles; dans les valeurs fortes, monitor devient + eleve que lcx
bdna est < à lcx de 0,36 log

## Slide 15
Virus M non-B: études françaises
Monitor - LCx
1
2
3
4
5
6
-2
-1,5
-1
-,5
0
,5
1
1,5
Log Monitor
1
2
3
4
5
6
-2
-1,5
-1
-,5
0
,5
1
1,5
bDNA - LCx
Log bDNA
J Izopet, eval abbott
F Barin, eval abbott
LCx < Monitor 0,12 log
LCx = bDNA 0,03 log
Différence moyenne non-B
Différence moyenne B
D
C
C
A
D
n=59
47A, 9C, 14D
11E, 5F, 3G
n=72
34A, 13C, 13D
8E, 3F, 1G
A
A
Notes: 1
Les eval des virus non b faites en france par barin et izopet ont montré des res un peu diff.
On peut voir que un lcx rattrape un virus d ss estime en monitor et un virus d ss estimé en bdna
Par contre, on peut egalement voir 3 virus a plus faibles d’ 1 log en lcx par rappt à monitor et 2 virus C plus faibles d’1 log en lcx qu’en bdna.
La diff moyenne pour les v B est présentée en bleu. la dif moyenne pour les virus non b est pres en rose
Globalment, On peut voir que dans les 2 schemas, en moyenne les virus nonB sont quantifiées plus faiblement que les B

## Slide 16: Réactions d'Amplification en temps réel

## Slide 17: Amplification en temps réel
Détection des amplicons durant l’amplification grace à la mesure continue de fluorescence.
Interet: Absence d’étape post-amplification, donc rapidité et absence de risque de contamination car pas de manipulation des produits amplifiés, pas de nécessité de zone protégée.
Amplification de l’ARN VIH-1
  PCR - Cobas Taqman (Roche)
  - LTR (AC11, ANRS)
        - Abbott en preparation
  Amplification isotherme (NASBA):
    - Nuclisens EasyQ (Biomerieux)
Notes: L’amplification en temps reel consiste à detecter les produits amplifiés durant l’amplification grace à la mesure continue de la fluorescence
L’interet de cette methode reside dans l’absence d’etapes post ampli et donc la rapidite et l’abs de risque de conta par des amplicons
L’amplif en temps reel peut etre de la cpr en temps reel comme le cobas taqman ou du nasba en tps reel

## Slide 18: Principe du NucliSens EasyQ
ARN VIH
ARN Stand interne
ADN VIH
ADN Stand interne
ARN VIH
ARN Stand interne
NASBA gag
(RT, RNAse H, RNA pol.)
Balises moleculaires
(beacon)
Modele mathematique: courbe fluorescence - cinetique de synthese d'ARN -
concentration ADN -concentration d'ARN plasmatique: specifiques de lots.
Notes: Amplification NASBA (RT, RNAse H et T7 RNA polymerase)
  gene gag
  1° phase de cycles ADN-ARN jusqu'à appauvrissement en amorces (20 mn)
  2° phase de transcription: accumulation d’ARN anti-sens
  Isotherme à 41°C
Signal fluorescent détecté durant la 2° phase de transcription du à l'hybridation des balises moleculaires (beacon) sur les molecules d'ARN.
Quantification par rapport à un calibrateur interne de concentration connue, ajouté avant l’extraction, amplifié par les memes amorces, reconnu par une balise moleculaire differente marquée par un fluorochrome different. Vitesse de synthese des ARN déduite de la courbe de fluorescence et proportionnelle au nombre de cDNA, lui-meme proportionnel au nombre d'ARN SCHEMA
Constantes de calcul specifiques des lots d'enzymes et de balise.

## Slide 19: NucliSens EasyQ: résultats
Tres proches de Nuclisens (electroluinescence), Monitor et Quantiplex pour les virus B.
Sensibilité 50 copies: 50%,
  400 copies: 95%
Specificite: 99,7% (n=371)
Reproductibilité: 0,1 log (>3 log), 0,3 log (<3 log)
Modification des amorces et de la sonde pour ameliorer la quantification des virus non-B: 23 virus A à G:
  A à D: proche Monitor 1.5
  E à G: inferieur à Monitor (1 log), proche de Quantiplex.

## Slide 20
METHODE 5’ NUCLEASE OU TAQMAN
Phase d'extension :
Hybridation de la sonde
doublement marquée.
5' Fluo
3' Quencher
Taq : clivage de la sonde
lors de polymérisation
(5' exonucléase).
Emission de
Fluorescence.
Notes: Nous passons maintt à la pcr en tps reel. la meth la plus utilisée est la methode taqman ou 5’ nuclease
Cette methode utilise une sonde marquee en 5’ avec et en 3’.
Pendant la phase d’extension, la sonde s’hybride
Lorsque la taq commence la synthese, elle rencontre la sonde. grace à son activite 5’ exonuclease, elle degrade la sonde. cee qui libere la molec fluo, à distance du quencher et entraine donc l’emission de fluo

## Slide 21: Evolution du signal de fluorescence au cours d’une PCR Taqman
Seuil
10
102
103
104
Cycles de PCR
0
10
20
30
34
38
42
46
50
60
Copies
/ PCR
15 000
3 000
600
120
25
5
Fluorescence
Notes: CT, cycle seuil, phase expon pcr, niveau base fluo, diminution par 2 de concentration: 1 ct. facteur 10: 3,3 ct

## Slide 22: Principe de Quantification Taqman
CYCLE DE POSITIVATION DU SIGNAL DE FLUORESCENCE EN FONCTION DU NOMBRE DE COPIES /PCR
20
200
2 103
2 104
40
35
30
Cycle seuil
(CT, cycle threshold)
Nombre de
Copies/PCR
25
2 105
2 106
Notes: Ct: proportionnel nb copies depart
standard externe
standard interne, difference CT (Cobas taqman)
grande plage mesures, grande zone lineaire, evite les 2 protocoles

## Slide 23: Principe du Cobas TaqMan
Amplification dans la meme region gag que Monitor
Quantification par reference à un standard interne de concentration connue
  ARN encapsidé (armored RNA),ajouté à l’echantillon avant l’extraction.
  amplifié avec les amorces gag (sequence de meme longueur et composition)
Détection par 2 sondes Taqman spécifiques du VIH et du standard interne, marquées avec des fluorochromes differents.

## Slide 24: Principe du Cobas TaqMan
Fluorescence
Cycles de PCR
Seuil
33
35
ARN VIH
ARN standard interne
Copies/PCR
(log)
CT
200
50
33
35
Quantification relative au standard interne
Notes: I would like just to remind you that The real time PCR is characterized by The detection of PCR products during the PCR by a fluorescent probe.
This method presents many Advantages
  It gives Quantitative results
  There is no step after amplification, so there is No false positive results due to carry-over
  The method is Fast giving results within 3 hours
  and it is not expansive

## Slide 25: Cobas taqman: résultats Roche
Bonne corrélation avec Amplicor (72 echantillons r2=0,94)
1 souche de sous-type A à H: meme resultat qu’Amplicor
Spécifcité: 100%
Seuil: 40 copies détecté dans plus de 95% des réactions.
Evaluations francaises en cours

## Slide 26: Quantification LTR taqman ANRS, AC11
Région conservée LTR (R-U5)
Quantification par référence à une gamme externe.
Technique "home-made" utilisant les tampons applied ou light cycler: "test générique"
Utilisation en routine au CEDRES d’Abidjan (F Rouet)

## Slide 27: ARN VIH plasmatique : 452 échantillons (études ANRS) Abidjan, Côte d’Ivoire (F. Rouet)
bDNA 3.0
Real-time PCR
Median (IQR)
Mean (SD)
4.62 (3.85-5.23)
4.57 (1.05)
4.82 (4.03-5.53)
4.78 (1.07)
Notes: 8

## Slide 28: Modification de la sonde LTR
B-DNA
B-DNA
Sonde initiale (Taqman)
Sonde MLC1 (MGB)
Souches VIH-1 du Cameroun (E Neriennet)
Notes: 21

## Slide 29: Recapitulatif pratique des techniques récentes
Grande étendue de quantification avec le meme protocole:
50 à 106, voir 107 copies/ml (volume de plasma ±1 ml)
Simplification des extractions manuelles (plaque à centrifuger Roche, systeme à vide Abbott, billes magnetiques BioMerieux)
Automatisation de l'extraction (Ampliprep Roche, m1000 Abbott, MagNAPure Roche)
Rapidité d'obtention des résultats: jusqu'à 48 resultats en 5h avec le cobas TaqMan.

## Slide 30: Conclusion (1)
Grande phase de transition avec modifications des techniques
Le Controle National de Qualité montre l'importance d'une réacto-vigilance continuelle de l'exactitude de la quantification.
En France il faut egalement preter extremement attention à la quantification des virus non-B, alors que la diversité génétique évolue et qu'il est diffcile d'imaginer une PCR parfaite quantifiant correctement tous les virus.
Charge virale < 50 sans traitement ou discordante avec les T4: éliminer un virus HIV-2 et un virus O (techniques specifiques de quantification), et tester une autre méthode.

## Slide 31: Conclusion (2)
Un probleme majeur reste le cout de ces techniques alors que la PCR en temps réel "home made" installée depuis 1 an à Abidjan permet des resultats à moins de 10 euros.
Les techniques en temps réel assurent un gain important en rapidité, étendue de quantification et spécifcité. L'apparition de nombreuses techniques commerciales en temps réel vient confirmer le tres grand interet de cette technologie.

## Slide 32
Laboratoire de Virologie, Hopital Necker
C Rouzioux, ML Chaix, C Delaugere, M Leruez, B Matlinger
Groupe "Quantification du VIH", AC11, ANRS
Coordination : JM. Seigneurin, C. Rouzioux
D. Descamps, V Chams (Bichat, Paris), I. Pellegrin, I Garrigue, P Merel (Bordeaux), A. Vabret (Caen), G. Bargues (Grenoble), C. Tamalet, P Colson (Marseille), B. Amellal (Pitié, Paris), O Guisthau, A. Ruffault, (Rennes), M. Gueudin (Rouen), J. Izopet (Toulouse), M. Burgard (Necker, Paris) .
Groupe "Techniques Alternatives de Virologie”, ANRS
Coordination : C. Rouzioux
O Manigart (Burkina Faso), JM Reynes (Cambodge), E Nerrienet (Cameroun), F Rouet, C Montcho (Cote d’Ivoire), M Peeters (Montpellier), S Mboup, C ToureKane (Senegal), P Hung (Vietnam), B Bazin, S Blesson (ANRS).
Firmes Abbott, Biomerieux et Roche