## Slide 1: Utilisation d’un contrôle de qualité dans les laboratoires de virologie : enquête
F . Le Vacon
EFS Bretagne Rennes

## Slide 2: But du laboratoire de sérologie
 Résultats validés
  Méthode semi quantitative
  Quel que soit la taille et la périodicité des séries
 « Contrôle de qualité » qui entre dans la validation analytique
outils

## Slide 3: MISE EN ŒUVRE
Validation de méthode (automate – réactif)
    Répétabilité, reproductibilité
    Sensibilité, spécificité
    Linéarité, seuil de détection
  Peut permettre d’obtenir moyenne et SD sur Témoins et CQI (en attente de publication guides COFRAC)
Lors du processus analytique : utilisation de contrôles
    Bornes et règles
  Au sein du COFRAC le groupe de travail a décidé de mettre en œuvre une enquête sur les pratiques

## Slide 4: Questionnaire : contrôles internes en sérologie virale
Nature de l’échantillon : liquide, lyophilisé
Origine : commerciale (Société), patient(s) (poolés)
Paramètres contrôlés
Automates - manuel
Fréquence
Stratégie :
  Bornes, CV, Écart type
  Pour chaque témoin/contrôle, analyse globale
Remarques et suggestions

## Slide 5: Réponse à l’Enquête dans 128 Laboratoires
Taux de réponse : 26% (33 laboratoires)
Nature de l’échantillon :
  Liquide : 94% Lyophilisé : 6%
Origine :
  Patient(s) : 24% poolés : 21% commerciale:91%
Marqueurs les plus nombreux:VIH,VHB,VHC
(sérologie de 18 virus)
Automates : (15)
  Ouvert : 30% Fermé : 56% Manuelle : 14%

## Slide 6: Commentaires
Taux de réponse encourageant
Nature de l’échantillon : majorité liquide
Origine : ¼ utilise du sérum de patients (au regard des marqueurs testés, prix)(Afssaps et marquage CE)
Marqueurs : 18 virus sont appréhendés en sérologie = volonté
Automates : nombreux mais reste 14% d’utilisation manuelle (système fermé n’apporte pas tout, système ouvert sont un complément, pannes)

## Slide 7: Enquête dans 128 Laboratoires sur la pratique des contrôles internes de qualité
Fréquences :
  Quotidienne : 52% Hebdomadaire:27% Série : 36%
Stratégies :
  Bornes – SD : 82%
  CV% : 40%
  Témoin isolé : 45%
  Analyse globale : 67%

## Slide 8: Commentaires
Fréquence:
  Majorité quotidienne, 36 % par série
  27 % hebdomadaire : consigne fabricant ou fréquence des séries
Stratégie :
  Règles :
    Majorité essai de calculer des bornes,40 % utilise le CV : au quotidien ?
    45% regarde les valeurs de témoins de manière isolé
    67% analyse globale : pour chaque série, l’ensemble des témoins et contrôles n’est sans doute pas utilisé comme moyen de validation analytique du processus. En terme d’analyse globale, la compréhension a été : « au court du temps » .

## Slide 9: Conclusions
Le contrôle de qualité est un outil indispensable à la gestion au quotidien puisque 82% des utilisateurs essaient de mettre en place une stratégie au quotidien et au long court .
Les règles de définition des bornes n’apparaissent pas claires à tous.
Les outils en terme d’échantillons doivent être développés par les fabricants mais il ne faut pas pas isoler les témoins fabricants de cette gestion.
Le processus analytique doit être visualisé dans son entier.
Des outils informatiques adaptés avec extraction des automates permettrait une réactivité en temps réel et une analyse approfondie au long court qui est souvent actuellement difficile et fastidieuse.

## Slide 10: Conclusions
Des règles simples peuvent être mises en place par chacun pour la validation analytique au quotidien .
Le COFRAC travaille à établir un guide sur le contrôle de qualité après avoir déjà travaillé sur le guide « validation des méthodes ».