## Slide 1: Stratégies de Dépistage des Infections à Papillomavirus CVV, Paris 2005 Pr Christopher PAYAN Hôpital Morvan CHU Brest
C.Payan/CVV2005

## Slide 2: Dépistage en France efficace
 Diminution incidence des cancers invasifs
22,4 / 100.000 en 1975  10 / 100.000 en 2000
(Schaffer 2000 ; DGS 2003)
 Diminution mortalité par cancer du col
8,4 / 100.000 en 1975  4,6 / 100.000 en 2000
(Schaffer 2000)
mais
seulement 60 % des femmes dépistées
(Schaffer 2000, BEH 2002)
Le cancer du col utérin
C.Payan/CVV2005

## Slide 3
 Méthode de référence du dépistage
 6 millions de frottis / an en France (Anaes 2002)
 2 techniques de frottis
 Frottis conventionnel de Papanicolaou
 Frottis en milieu liquide
 1 système d’interprétation
 Système de Bethesda 2001 (Anaes 2002)
La cytologie cervicale
C.Payan/CVV2005

## Slide 4
 Frottis conventionnel de Papanicolaou
- Utilisé depuis 1950
- Sensibilité faible  58 % (Fahey 1995)
 Frottis en milieu liquide
- Utilisé depuis 1996
- Meilleure sensibilité controversée  83 % ?
(Monsonego 2001, Coste 2003)
Comment augmenter significativement
la sensibilité du dépistage ?
Techniques de frottis
C.Payan/CVV2005

## Slide 5
Cancer du col de l’utérus
 Cancer solide viro-induit (Walboomers 1998, Bosh 1995)
 Relation établie avec l’infection HPV
(Mark 2003, Attila 2003)
 Rôle des génotypes potentiellement oncogènes
- Génotypes 16, 18, 31, 45 +++ (Mark 2003)
 Rôle de la charge virale et du portage persistant.
Le test HPV : Pourquoi ?
C.Payan/CVV2005

## Slide 6
à déterminer un HGSIL/CIN2-3:
Le test HPV : Sensibilité ?
HPV+ 96 92 10 100
CytoAN 68 96 20 99
Sensibilité Spécificité VPP VPN
Incidence de CIN 2-3 à 5 ans de 2,5% que si HPV+ au dépistage
(cytoN, 8-12% HPV+) (suivi dépistage Petry et al, All., 2004)
Cutzick, UK (n=18 000)
Clavel, F (n=13 000)
Nice, Oct2004
Test de dépistage le plus sensible
et le moins souvent (intervalle de 5/3 ans)
C.Payan/CVV2005

## Slide 7
Le Papillomavirus
E6 et E7
Tissu profond
Transformation
Cancer
p53
pRb
x
L1 et L2
Cellules épithéliales - Muqueuse vaginal / endocol
superficielles
Infection
Capside
ADN
50 nm
C.Payan/CVV2005

## Slide 8
Papillomavirus/Cancer du col de l ’utérus
HPV
25 ans
Transmission
sexuelle
Frottis N ASCUS
Infection
élevée = 25%
nbre rapports
coinfection>2types (50%)
RI efficace (IFNγ=Th1)
Biopsie CIN1 CIN2-3 CXC
65 ans
diminue = 8%
CV élevé et stable (seuil?)
1 seul type
RI inadapté (IL4,10-Th2)
Tabac-Contraceptif?
Intégration
E6-E7
P16
TSLC1
MCM-6
Ki67
LSIL HSIL
C.Payan/CVV2005

## Slide 9
Mois
0
5
10
15
20
0.00
0.40
0.50
Log-rank test
p < 0.0001
0.30
0.20
0.10
HR-HPV > 100 pg/mL
HR-HPV 10-100 pg/mL
HR-HPV < 10 pg/mL
HR-HPV négatif
Probabilité cumulative de développement d'une HGSIL
Lien avec la persistance virale ?
Rôle de la charge virale
Dalstein V, Riethmuller D et al. Int J Cancer 2003
C.Payan/CVV2005

## Slide 10
 HC II test®: Technique de capture d’hybrides ADN-ARN permet également un typage.
- Détection de 18 génotypes d’HPV par hybridation directe
- Test simple, reproductible
- Coût élevé (25€)
 PCR : Réaction de Polymérisation en Chaîne (Roche, Argène, Temps réel)
- Détection de l’ADN viral par amplification
- Technique laboratoire dépendante
- PCR en temps réel, + sensible (10 copies) et rapide (3h)
Le test HPV : Méthodes
C.Payan/CVV2005

## Slide 11: APPLICATIONS DU TEST HPV
1 – Dépistage primaire (recommandation US, Juin 2003).
2 – Dépistage secondaire : Sélection des atypies mineures au frottis. (recommandation Eurogin 2001, ANAES 2003, Nomenclature Déc2003, B180 = 50€).
3 – Suivi du traitement - dépistage des récidives.
4- Développement des antiviraux et des vaccins.
C.Payan/CVV2005

## Slide 12
DEPISTAGE PRIMAIRE CLASSIQUE
Suivi standard / 2-3 ans
Négatif
Frottis
Traitement
Suivi-récidive ?
REFERENCE
Colposcopie
Biopsie <1 an
7%
Positif /douteux
F>30 ans
93%
60-80%
Colpo inutile
20-40%
Limite:
40% sujets non dépistés
>50% colpo inutiles
10% HPV+ si frottis normal, non surveillés
Reco:ANAES 1995
PCV
C.Payan/CVV2005

## Slide 13
DEPISTAGE SECONDAIRE
F>25-30 ans
Normal
93%
Suivi standard / 3 ans
ASCUS
4%
LSIL / CIN I
2%
Négatif
Positif
(50%)
HPV
Négatif
Positif
(30%)
HPV
Persistance ?
80%
Frottis
HSIL / CIN II,III
1,2%
Traitement
Suivi-récidive ?
REFERENCE
Colposcopie
Biopsie <1 an
20%
Coût: 10% test HPV
Gain:
+30% sujets dépistés
-50% colpo (+ciblés)
Proposition
Reco: US Juin 2003
ANAES Nov 2003
Nomenclature Dec03
6-18 mois
Frottis
PCV
PCV
PCV
C.Payan/CVV2005

## Slide 14
DEPISTAGE PRIMAIRE
Suivi standard / 3-8 ans?
Négatif/douteux
Négatif
Négatif
Positif
Persistance ?
95%
Frottis
HPV
Traitement
Suivi-récidive ?
REFERENCE
Colposcopie
Biopsie <1 an
1-2%
Négatif/douteux
Positif
Positif
Positif
Contrôle 1 an
F>25-30 ans
10%
90%
3%
80-90%
Coût: 100% test HPV
Gain:
+40% sujets dépistés
-50% colpo (+ciblés)
Proposition 2
US Juin 2003
ANAES Nov 2003
C.Payan/CVV2005

## Slide 15
DEPISTAGE PRIMAIRE
Suivi / 3-8 ans ?
Négatif
Négatif
Positif
Persistance ?
90%
HPV
onco
Traitement
Suivi-récidive ?
REFERENCE
Colposcopie
Biopsie <1 an
10%
Positif
Contrôle 1 an
F>25-30 ans
Frottis
Négatif/douteux
Positif
90%
1-2%
5%
80-90%
Coût: 100% test HPV
Gain:
+30% sujets dépistés
-50% colpo (+ciblés)
-90% frottis normaux
Proposition 3
Eval Europe
C.Payan/CVV2005

## Slide 16
40% des femmes dépistées au stade cancer échappent au dépistage classique.
Cibler l’âge de début du dépistage (>25 ou 30 ans) ?
Cibler le dépistage là où le frottis est moins performant (indéterminé, ASCUS, LSIL) ?
Définir la fréquence du dépistage (intervalle) ?
Rechercher l ’HPVoncogène dans les urines du 1er jet comme pour les chlamydia (corrélation au PV autour de 80% !?)
Rechercher le portage persistant d’HPVoncogène (évaluation sur un ou deux ans, VPN=100%) ?
Utiliser la charge virale : corrélation avec la persistance virale? Définir un seuil à risque ?
Améliorer le dépistage ?
C.Payan/CVV2005

## Slide 17
Prélèvement facile (1er jet, conservé 24-48h à 4°C).
Amélioration de l ’accès au dépistage, actuellement de l ’ordre de 60% en France (site Ministère de la Santé, mai 2003).
Possible avec un test très sensible (PCR temps réel, cas de la PCR CT fin des années 90).
Décrit dès 1992, avec des variations de résultats dues à des tests plus ou moins performants.
Validation du test HPV urinaire / PCV ?
Dépistage urinaire de l ’HPV ?
C.Payan/CVV2005

## Slide 18: PROTOCOLE PapU Angers-Brest-Limoges-Nice-Poitiers-Tours
Protocole PCR temps réel HPV consensus quantitatif sur Mx4000 adapté au typage par technique LiPA (Angers, 2003).
Application multicentrique de ce protocole (panel évalué sur différents automates) au dépistage HPV dans les urines / PCV (300 patientes incluses 2004-2006).
Projet Innovation 2004 - Ministère de la santé, Juin 2004
Projet Recherche Clinique - Ligue contre le cancer, Oct2004
C.Payan/CVV2005

## Slide 19
PCR
temps
réel
LIPA
16
18
11
6
Site d ’intégration
Délétion E1/E2
C.Payan/CVV2005

## Slide 20: APPAREILS DE PCR EN TEMPS REEL (PCR-TR) : Mx4000, Stratagene.
PRINCIPE :
light
FRET
PCR (60-95°C 40 cycles)
SYBR Green
Echantillon
Exitation
(source)
Emission
(détection)
Pente idéal = -3,32
Efficacité = 100%
+Sonde
Automate
RESULTAT
exprimé en copies ADN
Ct
C.Payan/CVV2005

## Slide 21
Recherche et Typage du papillomavirus (Line Probe Assay, LiPA, INNOGENETICS,Belgique
PCR
Temps réel
(10 copies, 3h)
Vaginal (écouvillon)
Urine (1er jet)
Typage
LiPA
C.Payan/CVV2005

## Slide 22: PROTOCOLE PapU Conclusion préliminaire
93 patientes incluses (Angers mai 2004-octobre 2005)
50% HPV+ dans PCV et Urine avec charge virale élevée
type oncogène 16 (50%), 33, 66, 39, 31, 51, 68 souvent multitype (U>PCV 60%)
recherche sur PCV des formes HPV 16 intégrées est négative chez 5 patientes (rapport E1/E6 et E2/E6=1) avec absence d ’ARN messager E6 (mais stade précoce ?! étude à faire à des stades plus avancés et à confirmer sur tissu).
Analyse génétique E6-E7 = polymorphisme = variant oncogène ?
Application à d’autres méthodes (LC, TaqMan, M2000, Digene…)
Projet Innovation 2004 - Ministère de la santé, Juin 2004
Projet Recherche Clinique - Ligue contre le cancer, Oct2004
C.Payan/CVV2005

## Slide 23
Evaluation des stratégies (primaire/secondaire?)
Evaluation des autoprélèvements (urine, tampon…)
Développement des tests HPV (automatisation QPCR)
Evaluation des tests HPV (panel de qualité interlabo?)
Pronostic et Suivi thérapeutique : évaluation de la récidive à 1 an (Frottis, test HPV à 6 mois - VPN=100%)
Evaluation de l’efficacité des stratégies vaccinales dans 2-3 ans / Prévention et thérapeutique (HPV16-18).
Stratégies de Dépistage des Infections à Papillomavirus
Conclusion
C.Payan/CVV2005

## Slide 24: HPV DNA urinaire : étude PapU
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
VIROLOGIE:
P. Veillon
C. Brault
M. Peigne
A. Chauvin
D. Peyronnet
Z. Arab
E. Lehen
J. Caer
S. Kouyoudjian
A. Ducancelle
F. Lunel
GYNECOLOGIE:
F. Tourmen
H. Geoffrion
M. Avenel
P. Gillard
L. Catala
P. Descamps
CPP:
E. Fondrinier
E. Gamelin
CYTOLOGIE:
De Brux
STATISTIQUE:
B. Vielle
CHU ANGERS
PARTENAIRES:
MC. Legrand (Brest)
Tran (Brest)
S. Alain (Limoges)
C. Gaudy (Tours)
G. Agius (Poitiers)
V. Giordanengo (nice)
M. Rosenheim (Pitié,Paris)
C.Payan/CVV2005