## Slide 1
Détection des Papillomavirus humains potentiellement oncogènes Evaluation du test Hybrid-capture (Digene) en pratique quotidienne Jean-Dominique POVEDA Laboratoire Pasteur Cerba
Colloque de virologie de Versailles – INTS - 22 Novembre 2005

## Slide 2
ASC-US
Colposcopie
Test HPV
Répéter le frottis
à 4 - 6 mois
Suivi chez des femmes avec un résultat initial d’ASCUS (ANAES 2002)

## Slide 3: La technique Hybrid-capture : Traitement d’échantillon
  LES TECHNIQUES VALIDEES
  Pour le milieu STM (Digene)
    Dénaturation directe avant hybridation
  Pour les milieux Thinprep (Cytyc)
    Reprise avec le sample conversion kit avant dénaturation
  Pour les milieux SurePath (Tripath imaging)
    Reprise du culot cellulaire en STM avant dénaturation
  Pour les milieux Easyfix (Labonord)
    Lavages en PBS avant dénaturation
  Pour les milieux Cytoscreen (SeroA)
    Digestion par la protéinase K avant dénaturation

## Slide 4: Validation de l’utilisation du milieu Cytoscreen
Etude de faisabilité initiale
  Comparaison de trois techniques de traitement d’échantillon
  Tests de stabilité avant réalisation du test hybrid-capture (28, 60 et 90 jours) sur échantillons faiblement positifs.
  Corrélation aux résultats de cytologie et au suivi histologique sur des échantillons sélectionnés (LSIL, HSIL)
Etude rétrospective en corrélation avec la cytologie sur 995 échantillons
Poveda J-D et al : Journées francophones de virologie Paris 2003
Bergeron et al, Acta Cytologica, 2005, 49, sous presse

## Slide 5: Validation de l’utilisation du milieu Cytoscreen : Comparaison de trois méthodes de traitement d’échantillon
Décroissance de la valeur moyenne de l’index de positivité (en log) en fonction de la dilution de l’échantillon
Bergeron et al, Acta Cytologica, 2005, 49, sous presse

## Slide 6: Validation de l’utilisation du milieu Cytoscreen : Etude de stabilité
  Etude de stabilité sur échantillons sélectionnés :
    0-28 jours et 29-60 jours : OK
    60-90 jours : perte de sensibilité
  Comparaison des résultats obtenus en routine en fonction du délai entre prélèvement et réalisation du test hybrid-capture
    Différence significative des taux de positivité des ASCUS entre 0-28 jours (50,4 %) et 29-60 jours (37,8 %). p 0,034
   Délai de conservation maximum de 28 jours
Bergeron C et al : Acta Cytologica sous presse

## Slide 7: Validation de l’utilisation du milieu Cytoscreen : Etude sur échantillons sélectionnés
Cytologie | Total | HPV Positifs (%)
HSIL | 66 | 64 (97)
LSIL | 97 | 75 (77)
Normale | 100 | 13 (13)
Poveda J-D et al : Journées francophones de virologie Paris 2003

## Slide 8: Validation de l’utilisation du milieu Cytoscreen : Etude sur échantillons avec suivi histologique
Cytologie (n) | CIN 2 ou + | HPV + (%) | Sensibilité
LSIL (50) | 1 | 1 | 100
HSIL (48) | 40 | 39 | 98
Bergeron et al, Acta Cytologica, 2005, 49, sous presse

## Slide 9: Validation de l’utilisation du milieu Cytoscreen : Etude rétrospective sur 995 échantillons
Bergeron et al, Acta Cytologica, 2005, 49, sous presse
347
347
ASC-US | 278 | 122 (43.9)
ASC-H | 18 | 12 (66.7)
LSIL | 137 | 103 (75.2)
HSIL | 28 | 27 (96.4)
Négatif  30 ans | 187 | 54 (28.9)
Négatif >30 ans | 347 | 63 (18.1)

## Slide 10: Utilisation du test hybrid-capture en routine au Laboratoire Pasteur Cerba : Les milieux reçus
  Février 2004 – Juillet 2005
  15.910 échantillons
  Utilisation des protocoles de traitement d’échantillon validés publiés
Milieu de transport ou de conservation | Cytoscreen (SeroA) | STM (Digene) | Surepath (Tripath) | Thinprep (Cytyc) | Easyfix (Labonord)
Nombre (%) | 6.420 (40,3) | 5.865 (36,8) | 764 (4,8) | 704 (4,4) | 667 (4,2)

## Slide 11: Utilisation du test hybrid-capture en routine au Laboratoire Pasteur Cerba : Les indications
Cytologie | Nombre | %
ASCUS | 10.220 | 64,2
LSIL | 484 | 3
HSIL | 106 | 0,7
Négative | 562 | 3,5
Autres | 102 | 0,6
Inconnue | 4.436 | 27,9

## Slide 12: Utilisation du test hybrid-capture en routine au Laboratoire Pasteur Cerba
Milieu de transport ou de conservation (n) | Cytoscreen (6.420) | STM (5.865) | Surepath (764) | Thinprep (704) | Easyfix (667)
ASCUS | 4.516 | 3.218 | 476 | 393 | 435
HPV positifs (%) | 1846 (40,9) | 1149 (35,7) | 161 (34) | 143 (36,3) | 144 (33)
Pourcentage de positivité du test hybrid-capture dans le cas d’une cytologie ASCUS selon le milieu de transport ou de conservation, avec une cellularité suffisante.

## Slide 13: Pourcentage de tests HPV demandé par tranche d'âge chez des patientes avec un diagnostic ASCUS (N = 3 047)

## Slide 14: Pourcentage de tests HPV positifs par tranche d'âge chez des patientes avec un diagnostic d’ASCUS (N = 3 047)

## Slide 15: Milieu STM ou milieu de conservation pour cytologie ?
Milieu STM
  Technique plus simple
  Automatisation plus facile (RCS)
  Standardisation du prélèvement plus facile
    Utilisation d’un résultat semi-quantitatif
    Suivi sur le résultat quantitatif : prédictivité ?
Milieux de conservation pour cytologie
  Un seul prélèvement
  Demande conditionnelle facile
  Cytologie et test HPV obtenus sur le même échantillon

## Slide 16: Milieu STM ou milieu de conservation pour cytologie ? Importance de la validation initiale
Extraction d’ADN à partir du milieu Cytoscreen pour PCR HPV. Utilisation d’un témoin positif : cellules HeLa exprimant HPV18
Technique d’extraction d’ADN | Milieu Cytoscreen |  | Milieu de transport virologie | 
 | PCR HLA | PCR HPV | PCR HLA | PCR HPV
Qiagen | NEG | NEG | POS | POS
Chelex | POS | POS | POS | POS
Poveda J-D et al : Journées francophones de virologie Paris 2003

## Slide 17: Milieu STM ou milieu de conservation pour cytologie ? Importance de la validation initiale
Comparaison du pourcentage de positivité des ASCUS reçus sur milieu Cytoscreen SeroA selon la cellularité du prélèvement inital.
ASCUS sur milieu Cytoscreen (n : 6.420) | Nombre (%) | HPV positif (%)
Cellularité suffisante | 5844 (91) | 2416 (41,3)
Cellularité faible | 576 (9) | 153 (26,6)

## Slide 18: Conclusion
Intérêt de la technique Hybrid-capture pour la recherche d’HPV dans le suivi des ASCUS selon les recommandations actuelles
Importance de la standardisation des méthodes pour une meilleure fiabilité du résultat
  Méthodologie de prélèvement
  Méthodologie de traitement d’échantillon
  Vérification de la cellularité du prélèvement
  Intérêt de mettre en place un standard interne
    Evaluation de la quantité de matériel cellulaire présente
    Obligatoire à la possibilité d’une quantification réelle
Typage secondaire par hybrid-capture ou par PCR
  Importance de la validation initiale des méthodes pour l’extraction d’ADN à partir des milieux de conservation de cytologie