## Slide 1: Sensibilité d'un nouveau test de dépistage combiné Ag/Ac HIV (Detect HIV v4, ADALTIS)
Syria LAPERCHE, Véronique FAUCHER
Unité d’expertise en virologie - INTS
XIX ème CVV, Paris 28 novembre 2006

## Slide 2
Vidas Duo (BioMérieux) * 1997
Enzygnost HIV Integral (Dade-Behring) 1998
Enzymun test HIV combi (Roche) 1998
Vironostika Uni-Form II Ag/Ab (Akzo-Organon) 1998
Genscreen Plus HIV Ag-Ab (Biorad) 2000
Murex HIV Ag/Ab combination (Abbott) 2001
Axsym HIV Ag-Ab Combo (Abbott) * 2002
Cobas core HIV Combi (Roche) * 2003
Architect HIV Ag-Ab Combo (Abbott) * 2004
Vidas Duo Ultra/ Quick (BioMérieux) * 2004
Modular HIV Combo (Roche) * 2004
Genscreen Ultra HIV Ag-Ab (Biorad) 2005
Detect HIV v4 (Adaltis) 2006
* automates
Réactifs de dépistage combinés Ag/Ac VIH

## Slide 3
Trousses Format Tps de réaction Cadence Vol µl
Vidas Duo* automate 90 mn variable 200
Enz. HIV Integral microplaque 120 mn 100
Enzymun HIV combi microplaque 120/165 mn
Viro. Ag/Ab microplaque 90 mn 50
Gen.Plus HIV Ag-Ab microplaque 120 mn 75
Murex HIV Ag/Ab microplaque 120 mn 100
Axsym HIV Ag-Ab automate 26 mn 100 tests/h 100
Cobas core HIV Combi automate 75 mn 70 tests/h 100
Architect HIV Ag-Ab automate 29 mn 200 tests/h 100
Vidas Duo Ultra/Quick ** automate 120/80 mn variable 200
Modular HIV Combo automate 16 mn 200 tests/h 30
Gen. Ultra HIV Ag-Ab microplaque 120 mn 75
Detect HIV v4 microplaque 150 mn 100
* ELISA indirect pour la détection des Ac
** permet de différencier les résultats de p24 Ag et d’anticorps dans certains cas.
Caractéristiques des tests combinés Ag/Ac VIH

## Slide 4
Objectif : étude de la sensibilité 193 échantillons
Panel SFTS 40
pré-séroconversion 1
per-SC 2
SC 12
Ac HIV-1 pos 11
Ac HIV-2 pos 9
HIV neg 5
Pré séroconversion 8
Per séroconversion 14
Echantillons séquentiels de 8 sujets 17
pré-séroconversion 4
per-SC 6
SC 7
6 panels commerciaux 41
Surnageants de culture : panel 1 29
14 souches calibrées à 2 concentrations (30 et 100 pg/ml)
3A, 3B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1 HIV-O, 1 HIV-2, 1 neg
Surnageants de culture : panel 2 48
12 souches calibrées de 1 à 4 concentrations (entre 10 et 250 pg/ml)
3C, 2D, 3F, 1G, 2 CRF-01,1 HIV-O
Anti-HIV-2 1
Anti-HIV-1 gpO 2

## Slide 5
Echantillons | N | N positifs attendus (1) | Detect HIV v.4 | Axsym Combo | Murex Ag/Ab | Genscreen Plus | Genscreen Ultra | Vidas Duo
Pré séroconversion |  |  |  |  |  |  |  | 
p24 Ag neg | 5 | 0 | 0 | 1(2) | 0/4 | 0/4 | 0 | 0/4
p24 Ag pos | 7 | 7 | 4 | 4 | 4/5 | 2 | 5 | 2/5
Per séroconversion |  |  |  |  |  |  |  | 
Ag p24 neg | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Ag p24 pos | 18 | 18 | 18 | 17/17 | 14/14 | 14/14 | 17 | 8/8
Séroconversions | 19 | 19 | 19 | 15/16 | 15/16 | 17/17 | 18/18 | 13/13
Panels Commerciaux |  |  |  |  |  |  |  | 
BBI 932 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Nt | 6
BBI 911 | 7 | 6 | 4 | Nt | 4 | 6 | 6 | 4
BBI 917 | 7 | 6 | 6 | Nt | 6 | 6 | 6 | 6
BBI 923 | 8 | 6 | 6 | Nt | 6 | 5 | Nt | 5
NABI 261 | 5 | 4 | 4 | Nt | 4 | 4 | Nt | 4
NABI 271 | 5 | 4 | 4 | Nt | 4 | 4 | Nt | 4
HIV-1 pos (panel SFTS) Ab | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
HIV-1 pos (gO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total (sans éch (2)) | 105 | 91 | 86/91 (94.5%) | 56/61 (91,8%) | 78/82 (95,1%) | 79/85 (92,9%) | 66/70 (94,2%) | 66/73 (90,4%)
(1) Au moins un ELISA Ag et/ Ag/Ab positif
(2) Faux positif probable
Résultats (1) : détection de l’infection HIV-1

## Slide 6
Résultats (2) : détection des anti-HIV-2
10/10 = 100%

## Slide 7
Résultats (3) : Sensibilité analytique AgVIH-1
Souche de référence génotype B

## Slide 8
Résultats (4) : Sensibilité Ag VIH surnageants
Surnageants de culture : panel 1 (N=29)
14 souches calibrées à 2 concentrations (30 et 100 pg/ml)
N Négatif Positif
A 3 1 2
B 3 0 3
C 1 0 1
D 1 0 1
E 1 0 1
F 1 1 0
G 1 0 1
H 1 0 1
1 HIV-O 1 1 0
1 HIV-2 1 1 0
Surnageants de culture : panel 2 (N=48)
12 souches calibrées de 1 à 4 concentrations (entre 10 et 250 pg/ml)
N Négatif Positif
C 3 0 3
D 2 0 2
F 3 0 3
G 1 0 1
CRF-01 2 0 2
1 HIV-O 1 1 0

## Slide 9
CONCLUSION
Détection de l’Ag VIH
- 19 pg/ml Ag VIH-1 sur le panel SFTS (souche B)
- 3/7 pré SC négatifs
(gen B:13 pg/ml, gen CRF-02 :19 pg/ml, gen B :33 pg/ml)
- Détection des surnagenants en rapport avec le seuil de détéction de l’Ag
sauf 1/3 génotype A et 1/4 génotype F négatifs
Détection des anticorps -VIH
- aucune défaillance mise en évidence (VIH-1, VIH-1gO, VIH-2)
Detect HIV v4 se situe parmi les meilleurs tests combinés pour la détection de l’infection à VIH en terme de sensibilité.