## Slide 1
AMELIORATION DE LA CLASSIFICATION
DES GENOTYPES DU VHC
NOUVELLE VERSION INNO-LiPA
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
Unité d’expertise en Virologie - INTS
F. BOUCHARDEAU

## Slide 2
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
Extraction QIAamp Viral RNA (QIAgen)
RT-PCR nichée avec 2 paires d’amorces
région 5’NC
région Core
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
Hybridation
des produits d’amplification
Chromogène
(NBT/BCIP)
Précipité Violet
Notes: La méthode INNO-LiPA 2.0 comporte 3 étapes
La première étape est une étape d’extraction réalisée avec le kit QIAmp VIRAL RNA Qiagen à partir de 140µl d’échantillon.
L’ARN extrait est soumis à une RT-PCR avec 2 paires d’amorces biotinylées
Une située dans la région 5’NC, amorces identiques à celle de la précédente version
Une 2ème paire d’amorces située dans la région Core a été ajouté dans la nouvelle version.
Enfin l’étape d’hybridation est identique à celle de la version 1.0. Les produits d’amplification dénaturés et biotinylés sont hybridés sur des sondes spécifiques de la région 5’NC et de la région Core et révélés par une réaction colorée.
Il n’est pas possible d’utiliser comme avec la version 1 des amplicons issus d’une autre méthode d’amplification.

## Slide 3
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
Configuration des bandelettes
Région 5’NC
mêmes bandes
LiPA HCV 1.0
Région Core
23 Cont. amp
24 6 c-l
25 1a
26 1b
Positions bandes
2b
3a
4b
5a
1b
6
1a
3
18
17
15
20
21
23. AC
Marqueur
CC
AC
4
5
6
9
10
12
13
25. 1 a
24. 6 c-l
16
8
11
14
19
26 1b
7
Notes: La configuration des bandelettes est la suivante :
La partie supérieure en bleu comprend 2 bandes de contrôle et 19 bandes correspondant aux sondes spécifiques de la région 5’NC pour les génotypes de 1 à 6. Elle est identique à la bandelette de la version 1.0.
La partie inférieure en jaune correspond aux sondes spécifiques de la région Core.
La bande 23 correspond au contrôle d’amplification de la région Core.
La bande 24 est spécifique du génotype 6.
La bande 25 est spécifique du génotype 1a et la bande 26 est spécifique du génotype 1b.
Interprétation:
Seules les bandes de la région 5’NC suffisent à l’identification et l’interprétation des génotypes 2, 3, 4, 5 et 6a ou 6b même si certaines bandes de la région Core sont positives.
Pour le génotype 1, si la bande 23 du contrôle d’amplification est positive, le génotype est déterminé avec les bandes 25 et 26 de la région Core.
La présence de la bande 24 de la région Core permet de différencier un génotype 6.

## Slide 4
POPULATION
136 échantillons de donneurs de sang positif en ARN-HCV génotypés
par INNOLiPA 1.0 à partir des produits d’amplification
Amplicor HCV v2.0 (Roche)
par séquençage dans la région NS5b
[Cantaloube. Transfusion, 2000, 40 : 712-717]
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
Notes: Nous avons étudié 136 échantillons de donneurs de sang positif en ARN HCV provenant des EFS.
Nous disposions de 2 résultats de génotypage pour ces échantillons
Un résultat obtenu avec l’INNOLiPA 1.0 à partir des produits d’amplification Amplicor (Roche) réalisé dans notre laboratoire
Un résultat de séquençage dans la région NS5b réalisé à l’EFS Alpes Méditerranée

## Slide 5
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
* Pas d’amplification de la région Core
** Charge virale = 400UI/mL
NA = Non Amplifié
Séquence NS5b Génotypes | Nombre échantillons | LiPA 1.0 |  |  |  | LiPA 2.0
 |  | 1 1a/1b | 1a | 1b | IN | 
1a | 41 | 23 | 10 (23.8%) | 8 | 0 | 1a
1b | 21 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1a
 |  | 1 | 0 | 17 (81%) | 1 | 1b
 |  | 0 | 0 | 1** | 0 | NA
RESULTAT : Génotype 1
Notes: Les résultats sont présentés en fonction des 3 méthodes.
Dans la colonne 1 figurent les génotypes obtenus par séquençage de la région NS5b qui est la méthode de référence.
Dans la dernière colonne figurent les résultats obtenus par la nouvelle version du test INNOLiPA.
Entre les 2, les résultats de la précédente version INNOLiPA.
Pour les échantillons de génotype 1a, seul 10/41 (23.8%) étaient identifiés 1a par la version 1. La nouvelle version identifie correctement tous les génotypes 1a, et en particulier les 8 échantillons génotypés 1b par la version 1.
Pour les échantillons de génotypes 1b, 17 (81%) sont correctement identifiés par les 2 versions. 2 échantillons dont le sous type n’avait pas été différencié par la version1 ont été classés 1b par la version 2. Au total 90.5% des génotypes 1b sont correctement identifiés par la version 2.
1 échantillon présentait une divergence de sous type : 1b par séquençage, 1a par LiPA 2. La détermination du génotype par LiPA 2 n’a pu être faite que sur la région 5’NC puisque la région Core n’a pas été amplifiée.
(L’étude de la séquence de la région 5’NC montre la présence d’un A en position -99, mutation qui génère une détermination erronée du sous type par LiPA).

## Slide 6
Exemple d’échantillons de séquence 1a
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
2043
1
1a
23
25
1b
1a
23
25
2055
5’NC
Core
Notes: Voici 2 exemples pour illustrer l’apport de la région Core,
La bande correspondant au LiPA version 1 est à gauche et la bande LiPA 2 à droite.
La région 5’NC présente des bandes positives identiques pour les 2 versions. En tenant compte uniquement de cette région, le 1er échantillon est génotypé 1b et le second est génotypé 1 sans différenciation de sous type.
L’amplification de la région Core avec une positivité sur la bande 25 permet de génotyper ces échantillons 1a, génotype en accord avec le résultat du séquençage.

## Slide 7
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
Séquence NS5b Génotypes | N | LiPA 1.0 |  |  |  |  |  | LiPA 2.0
 |  | 2 | 2b | 2a/2c | 4 | 4c/4d | 4f | 
2a | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 2a ou 2c
2b | 6 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 2b
2c | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2
 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2a ou 2c
2 | 17 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 2
 |  | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 2a ou 2c
4a | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 0 | 4 ou 4a/4c/4d
 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4h
4d | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 4
 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 4a/4c/4d
4f | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 4f
4 | 7 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 4
 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 4a/4c/4d
 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 4e
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
RESULTAT : Génotypes 2 et 4
Notes: Pour le génotype 2, la version 2 permet d’obtenir une bonne identification du sous type 2b*. Cependant la nouvelle version est mise en défaut dans 50% des cas pour une identification des sous types du génotype 2.
(*A noter que le LiPA version 1 avait été réalisé sur des amplicons issus de la méthode Amplicor).
L’hétérogénéité des résultats pour le génotype 4 due à la variabilité de ce génotype ne permet pas de comparaison informative des 2 versions.
Cependant une classification erronée était observé dans 36.3% des cas avec le LiPA 1. Elle n’est plus que de 22.7% avec le LiPA 2.

## Slide 8
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
RESULTAT : Génotypes 3, 5 et 6
Séquence NS5b | N | LiPA 1.0 |  |  |  | LiPA 2.0
 |  | 1b | 3a | 5a | 6 | 
3a | 15 |  | 14 |  |  | 3a
 |  |  | 1 |  |  | NA*
5a | 5 |  |  | 5 |  | 5a
6a | 2 | 1 |  |  | 0 | 6
 |  |  |  |  | 1 | 6a ou 6b
NA = Non Amplifié dans la région 5’NC
Notes: Tous les échantillons de génotypes 3a ont été correctement classés par la version 2 excepté 1 qui n’a pu être amplifié.
Tous les échantillons de génotype 5a étaient correctement classés par la version 2.
Sur les 2 génotypes 6a, 1 échantillon avait été identifié 1b par LiPA 1. Les 2 sont identifiés 6 par LiPA 2.

## Slide 9
CONCLUSION
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
Amélioration de la caractérisation des sous-types du génotype 1 du fait d’une meilleure reconnaissance du sous type 1a grâce à la région Core.
Classification sans faute pour les génotypes 3a et 5a
Classification correcte des 2 génotypes 6
La grande diversité des génotypes 2 et 4 ne permet pas sur un test de ce type d’identifier correctement les sous types
Notes: A lire
Pour le génotype 5a, un plus grand nombre d’échantillon serait à étudier.
De même pour le génotype 6 mais il y peu d’échantillons disponibles.
Résultat dans article soumis à JCM : Improvement of HCV genotype determination with the new version of INNO-LiPA HCV assay

## Slide 10
REMERCIEMENTS
XIXème colloque de Virologie de Versailles
28 Novembre 2006
VERSANT HCV Genotype Assay LiPA 2.0
(BAYER)
Jean François Cantaloube
(EFS Alpes Méditerranée)
Stéphane Chevaliez
(Laboratoire de Virologie – Henri Mondor)
Christine Portal
Syria Laperche
(Unité d’expertise en Virologie – INTS)
Notes: Jean François Cantaloube (EFS Alpes Méditerranée) pour le séquençage
Stéphane Chevallier (Laboratoire de Virologie Hôpital Henri Mondor)pour la fourniture des échantillons de génotype 6
Christine Portal (Unité d’expertise en Virologie – INTS) pour la réalisation technique de la méthode INNO-LiPA version 2.0
Syria Laperche responsable de l’unité d’expertise en Virologie