## Slide 1: EXIGENCES EUROPEENNES DE PERFORMANCES POUR LES TESTS UNITAIRES A LECTURE NON AUTOMATISEE
Jean-Claude GHISLAIN
XXIème Colloque de Virologie de Versailles, 12 novembre 2009

## Slide 2
DMDIV
DMDIV hors annexe II
DMDIV de l’annexe II
Liste B
Liste A
autocertification
Rappel sur la classification des DMDIV
Autotests
Certification par Organisme notifié
+ N° de l’O.N.

## Slide 3
La procédure de marquage CE Dispositifs annexe II
  Mise sur marché après certification par un Organisme Notifié choisi par le fabricant (l’O.N. est désigné et contrôlé par l’A.C.)
  Action de l’O.N.: délivrer certificat de conformité après :
    Evaluation du dossier CE de conception (IIA) ou CE de type
    Audit du système qualité
    Vérification des produits fabriqués (IIA).
    Pour liste IIA, étude résultats fournis par industriels selon protocole et critères décrits dans spécifications techniques communes (STC)
  + numéro O.N. (France: G-MED: 0459)
  Liste des O.N. : http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm

## Slide 4: Dispositifs de l’annexe II, liste A :
  Dispositifs permettant la détection, la confirmation et la quantification des marqueurs de l’infection par le VIH et les hépatites B, C et D.
  Dispositifs pour la détermination des groupes sanguins ABO, Rhésus et anti-Kell.

## Slide 5: Spécifications Techniques Communes :
  Document technique opposable élaboré par le groupe technique IVD de la Commission Européenne.
  Publication au JOCE (première version publiée en 2002)
  Version en cours : février 2009 (2009/108/CE) intègre des modifications proposées par les délégations des pays de l’UE. Ex : Tests combinés VIH, critères pour les échantillons de séroconversion VIH, etc.

## Slide 6: IVD Technical Group :
  Groupe Européen rattaché à la Commission Européenne
  Représentant des Etats Membres de l’UE, des O.N. et des syndicats de fabricants de réactifs
  Sous présidence Française depuis sa création
  Assiste la Commission sur les questions relatives aux DMDIV
  Chargé de la mise à jour des STC

## Slide 7: Spécifications Techniques Communes : Exigences applicables aux tests rapides (1)
  Test rapide : test qualitatif ou semi-quantitatif, utilisé séparément ou pour une série limitée faisant appel à des procédures non-automatisées et conçus pour donner un résultat rapide.
  En plus des exigences essentielles liées au DMDIV : exigences spécifiques des STC :
    Sensibilité diagnostique, sensibilité analytique
    Spécificité
    Libération des lots
  Mêmes exigences de performances que pour les autres tests (sauf spécificité : ≥99% vs ≥99,5%)

## Slide 8: Spécifications Techniques Communes : Exigences applicables aux tests rapides (2)
 |  | Ac anti-VIH | Ac anti-VHC |  | Ag HBs | 
Sensibilité diagnostique | Echantillons positifs | 400 VIH-1 (y compris 40 non-B) 100 VIH-2 | 400 avec différents génotypes |  | 400 avec différents sous-types | 
 |  | Tous les échantillons doivent être identifiés comme positifs |  |  |  | 
 | Echantillons de séroconversion | 20 (+10) panels commerciaux |  |  |  | 
 |  | - Séroconversion précoce (≥40) : ETAT DE L’ART Séroconversion : identifiés comme positifs (modification intégrée dans la version STC 2009/108/EC) |  |  |  | 
Sensibilité analytique | Standards | N.A. |  | N.A. |  | 0,130 UI/ml (NIBSC 00/588)
Spécificité | Echantillons négatifs | 1000 donneurs de sang / 200 patients hospitalisés / 100 éch. potentiellement interférents (5000 donneurs hors TDR) |  |  |  | 
 |  | ≥99% (sur les dons de sang) (99,5% hors TDR) |  |  |  | 

## Slide 9: Activités de Afssaps sur les TDR : 1 – Etudes
  Etudes réalisées dans le cadre du GT « Stratégies de dépistage du VIH » de la HAS :
    Etude de la sensibilité de 8 TDR VIH (publication en cours)
    Etude de performances « hors laboratoire » des TDR VIH : JM Molina – F. Simon, St Louis (rapport en cours)
  Etude Européenne visant à définir l’état de l’art des tests HIV :
    Projet Franco-Allemand piloté par S. Laperche
    Résultats attendus en 2010

## Slide 10: Activités de Afssaps sur les TDR : 2 – Contrôle du marché et Réactovigilance
Contrôles du marché :
  Panel d’échantillons natifs et panels commerciaux de séroconversion
  Critères correspondant à ceux des STC
  2005-2009 :
    9 TDR VIH contrôlés
      1 industriel a retiré son produit du marché
    2 TDR VHC
      1 produit retiré du marché
Réactovigilance :
  Evaluation et traitement des signalements

## Slide 11: Activités de Afssaps sur les TDR : 3 - Recommandations sur les TDR
  Création d’un groupe de travail suite à la mise en évidence de résultats faussement négatifs lors des opérations de Contrôle National de Qualité.
  Recommandations à destination des Biologistes
    Poster aux Journées Internationales de Biologie 2009
    Publication sur le site de l’Afssaps fin 2009
  Projet de recommandations à destination des industriels

## Slide 12: Evolutions – perspectives
  Consultation publique lancée la Commission Européenne sur la nécessité de réviser les directives DM et DMDIV
  A l’issue de cette consultation, décision de modifier la directive DMDIV 98/79/CE
    Ex. Approche basée sur le risque (classification GHTF)
  STC :
    Intégration de nouveaux marqueurs : ex. vCJD
    Propositions de modifications
      mutants de l’AgHBs : description des souches à étudier à minima
      Echantillons VIH 1 groupe O à intégrer dans les évaluations

## Slide 13
Merci pour votre attention
www.afssaps.fr